| ( назва організації, що затверджує ) |
| --- |
| Затверджено |
| Зведений кошторисний розрахунок у сумі 2034,428 тис. грн. |
| В тому числі зворотних сум _ тис. грн. |
| ( посилання на документ про затвердження ) |
| "___" ______________________ 20__ р. |
| башня шухова |
| ростік а |
| Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 |
| на Ремонтні роботи |
| Відновлення |
| Основа: |  | Кошторисна вартість | 1597,78401 | тис. грн. |
| креслення (специфікації ) № |  | Кошторисна трудомісткість | 4,29896 | тис.люд.-год. |
|  |  | Кошторисна заробітна плата | 320,98861 | тис. грн. |
|  |  | Середній розряд робіт | 4,0 | розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “13 липня” 2020 р. |
| № п/п | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати труда робітників, люд.-год. |
|  |  |  |  |  | Всього | експлуа- тації машин | Всього | заробіт- ної плати | експлуа- тації машин | не зайнятих обслуговуванням машин |
|  |  |  |  |  | заробіт- ної плати | в тому числі за- робітної плати |  |  | в тому числі за- робітної плати | тих, що обслуговують машини |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на одини- цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Відділ 1. Підпорна конструкція |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 1. Ремонт металевої основи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | РН20-39-1 | Hавiшування канатних систем | 1навішув | 2 | 102172,11 99,74 | __-__ - | 204344,22 | 199,48 | __-__ - | 1,2500 - | 2,5 - |
| 2 | РН20-39-2 | Перенавiшування канатних систем | 1 перен. | 25 | 87,77 87,77 | __-__ - | 2194,25 | 2194,25 | __-__ - | 1,1000 - | 27,5 - |
| 3 | РН11-51-2 | Очищення гладкої поверхнi фасадiв пiскоструменевим апаратом з люльок | 100м2 | 6 | 4585,91 2094,10 | 2441,71 1064,62 | 27515,46 | 12564,6 | 14650,26 6387,72 | 31,1900 14,7574 | 187,14 88,54 |
| 4 | МГ1-4-1 | Фарбування стовпів і колон полімерним компаундом «Консолид-1 »: перший шар | 100 м2 | 6 | 7499,02 2206,58 | 2464,08 1074,96 | 44994,12 | 13239,48 | 14784,48 6449,76 | 31,0000 14,8800 | 186 89,28 |
| 5 | РН20-12-5 | Монтаж металоконструкцiй сходiв, площадок, огороджень | 1т | 4,5 | 63661,97 3829,92 | 2035,27 486,92 | 286478,87 | 17234,64 | 9158,72 2191,14 | 48,0000 5,3615 | 216 24,13 |
| 6 | МГ1-4-1 | Фарбування стовпів і колон полімерним компаундом «Консолид-2 » | 100 м2 | 6,5 | 16800,09 2206,58 | 2464,08 1074,96 | 109200,59 | 14342,77 | 16016,52 6987,24 | 31,0000 14,8800 | 201,5 96,72 |
| 7 | РН20-39-2 | Перенавiшування канатних систем | 1 перен. | 20 | 87,77 87,77 | __-__ - | 1755,4 | 1755,4 | __-__ - | 1,1000 - | 22 - |
| 8 | МГ1-4-1 | Фарбування стовпів і колон полімерною фарбою «эмаль ЭПУ 71М »: перший шар | 100 м2 | 6,5 | 8909,25 2206,58 | 2464,08 1074,96 | 57910,13 | 14342,77 | 16016,52 6987,24 | 31,0000 14,8800 | 201,5 96,72 |
| 9 | МГ1-4-1 | Фарбування стовпів і колон полімерною фарбою «эмаль ЭПУ 71М »: другий шар | 100 м2 | 6,5 | 8909,25 2206,58 | 2464,08 1074,96 | 57910,13 | 14342,77 | 16016,52 6987,24 | 31,0000 14,8800 | 201,5 96,72 |
| 10 | МГ1-4-1 | Фарбування стовпів і колон полімерною фарбою «эмаль ЭПУ 71М »: третій шар | 100 м2 | 6,5 | 8909,25 2206,58 | 2464,08 1074,96 | 57910,13 | 14342,77 | 16016,52 6987,24 | 31,0000 14,8800 | 201,5 96,72 |
| 11 | МГ1-4-1 | Фарбування стовпів і колон полімерною фарбою «эмаль ЭПУ 71М »: четвертий шар | 100 м2 | 6,5 | 8909,25 2206,58 | 2464,08 1074,96 | 57910,13 | 14342,77 | 16016,52 6987,24 | 31,0000 14,8800 | 201,5 96,72 |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 1 | 908123,43 | 118901,7 | 118676,06 49964,82 |  | 1648,64 685,55 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | 908123,43 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 670545,67 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 168866,52 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 73812,6 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 214,74 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 23689,81 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. | 981936,03 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 1 | 981936,03 |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по вiддiлу 1 | 908123,43 | 118901,7 | 118676,06 49964,82 |  | 1648,64 685,55 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | 908123,43 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 670545,67 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 168866,52 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 73812,6 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 214,74 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 23689,81 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. | 981936,03 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по вiддiлу 1 | 981936,03 |  |  |  |  |
|  |  | Відділ 2. Оголовок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 1. Ремонт оголовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | РН20-39-2 | Перенавiшування канатних систем | 1 перен. | 45 | 87,77 87,77 | __-__ - | 3949,65 | 3949,65 | __-__ - | 1,1000 - | 49,5 - |
| 13 | РН8-2-2 | Розбирання покриттiв покрiвлi з листової сталi | 100м2 | 2,75 | 974,23 951,28 | 22,95 21,64 | 2679,13 | 2616,02 | 63,11 59,51 | 16,5700 0,3264 | 45,57 0,9 |
| 14 | РН8-1-3 | Розбирання лат [решетування] з дощок суцiльних | 100м2 | 2,75 | 1964,48 1905,68 | 58,80 55,44 | 5402,32 | 5240,62 | 161,7 152,46 | 31,6400 0,8364 | 87,01 2,3 |
| 15 | РН8-1-5 | Розбирання крокв зi стояками та пiдкосами з брусiв i колод | 100м2 | 2,75 | 2815,84 2768,51 | 47,33 44,62 | 7743,56 | 7613,4 | 130,16 122,71 | 42,7900 0,6732 | 117,67 1,85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | РН8-24-1 | Улаштування крокв з дощок | м3 | 3,5 | 11178,61 2532,09 | 36,57 34,48 | 39125,14 | 8862,32 | 128 120,68 | 40,1600 0,5202 | 140,56 1,82 |
| 17 | РН8-27-2 | Улаштування суцiльних лат [решетування] складної конфiгурацiї | 100 м2 | 2,75 | 36347,52 16927,82 | 64,54 60,85 | 99955,68 | 46551,51 | 177,49 167,34 | 230,7500 0,9180 | 634,56 2,52 |
| 18 | РН8-30-3 | Улаштування покриття з листової сталi скатiв з настiнними жолобами та звисами | 100м2 | 1,45 | 93650,75 6169,49 | 12,19 11,49 | 135793,59 | 8945,76 | 17,68 16,66 | 91,8900 0,1734 | 133,24 0,25 |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 1 | 294649,07 | 83779,28 | 678,14 639,36 |  | 1208,11 9,64 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | 294649,07 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 210191,65 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 84418,64 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 42894,95 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 146,14 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 16119,7 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. | 337544,02 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 1 | 337544,02 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 2. Покриття |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | РН20-39-2 | Перенавiшування канатних систем | 1 перен. | 20 | 87,77 87,77 | __-__ - | 1755,4 | 1755,4 | __-__ - | 1,1000 - | 22 - |
| 20 | РН12-27-6 | Грунтування фасадiв «Грунтовка акрилова універсальна Capatect Standard Uni Grund »: | 100м2 | 6,5 | 3271,26 1601,33 | 178,65 77,93 | 21263,19 | 10408,65 | 1161,23 506,55 | 24,7500 1,0788 | 160,88 7,01 |
| 21 | РН12-28-6 | Фарбування перхлорвiнiловими фарбами по пiдготовленiй поверхнi простих фасадiв за 2 рази з люльок (червоний пояс) | 100м2 | 2,5 | 54961,25 1791,60 | __-__ - | 137403,13 | 4479 | __-__ - | 25,1700 - | 62,93 - |
| 22 | РН12-28-6 | Фарбування перхлорвiнiловими фарбами по пiдготовленiй поверхнi простих фасадiв за 2 рази з люльок (білий пояс) | 100м2 | 4 | 26754,98 1791,60 | __-__ - | 107019,92 | 7166,4 | __-__ - | 25,1700 - | 100,68 - |
| 23 | РН20-39-3 | Знiмання канатних систем | 1 зніман | 2 | 29,52 29,52 | __-__ - | 59,04 | 59,04 | __-__ - | 0,3700 - | 0,74 - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 2 | 267500,68 | 23868,49 | 1161,23 506,55 |  | 347,23 7,01 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | 267500,68 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 242470,96 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 24375,04 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 10803,28 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 31,9 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 3518,9 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. | 278303,96 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 2 | 278303,96 |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по вiддiлу 2 | 562149,75 | 107647,77 | 1839,37 1145,91 |  | 1555,34 16,65 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | 562149,75 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 452662,61 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 108793,68 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 53698,23 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 178,04 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 19638,6 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. | 615847,98 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по вiддiлу 2 | 615847,98 |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису | 1470273, 18 | 226549,47 | 120515,43 51110,73 |  | 3203,98 702,2 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | 1470273, 18 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 1123208, 28 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 277660,2 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 127510,83 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 392,78 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 43328,41 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. | 1597784, 01 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по кошторису | 1597784, 01 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна трудомісткість, люд.год. | 4298,96 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна заробiтна плата, грн. | 320988,61 |  |  |  |  |
| ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 Дод. К п. 52 |  | Вартiсть проєктних робiт | 65000 |  |  |  |  |
| ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 Дод. К п. 53 |  | Вартiсть експертизи проєктної документацiї (К=1,1) | 3340 |  |  |  |  |
|  | Разом по главах 1-12: | 1666124, 01 |  |  |  |  |
| ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16 |  | Кошторисний прибуток (П) | 29232,93 |  |  |  |  |
|  | Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І) | 1695356, 94 |  |  |  |  |
|  | Разом: | 1695356, 94 |  |  |  |  |
|  | Податок на додану вартість | 339071,39 |  |  |  |  |
|  | Всього по зведеному кошторисному розрахунку | 2034428, 33 |  |  |  |  |
| Керівник проєктної організації | __________________________ |  |
| Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту) | __________________________ |  |
| Керівник відділу | __________________________ |  |